Приложение № 1

Высота 2,2(+/- 5 см) м.

Фундамент: блочный 200х200х400мм.

Основание: брус 150х100мм с гидроизоляцией рубероид.

Лаги: брус 40х150 (на ребро) с шагом 60-90 см.

Капитальные стены: профилированный брус 140х90мм с толщиной стены 90 мм. Сборка сруба в кирпичном порядке. Допускаются стыки сройматериалов по периметру.

Межвенцовое утепление –джутовое полотно.

Перегородки: выполнены из профилированного бруса 90х140мм.

Пол: обрезная доска 20-22 мм, «Ондутис», утеплитель «Кнауфт» 50мм и его аналоги.

Пароизоляция – «Изоспан» или его аналоги.

Окна: деревянные имитация стеклопакетов 900х900 мм – 2шт., 500х500 мм – 1шт.

Двери: филенчатые – ___шт., дверь парная – 1шт.

Плинтус: евро.

Стропила: обрезная доска 150х40 мм+ обрезная доска 100х40мм.

Обрешетка: обрезная доска 20-22 мм с шагом 300 мм.

Профиль крыши: (прямая, ломаная).

Кровля: ондулин.

Печь:  типа «Ермак».

Поддон: поддон с сифоном.

Парная обшита осиной по фольге.

Вся отделка бани производится на ОЦИНКОВАННЫЕ гвозди.

В цену включено: доставка.

Сборка бани на металлические гвозди.