Приложение № 1

1 этаж: высота 2,4(+/-5см) м – 18 венцов.

Фундамент: блочный 200х200х400мм.

Основание: брус 150х100мм с гидроизоляцией рубероид.

Лаги: брус 40х150 (на ребро) с шагом 60-90 см.

Капитальные стены: профилированный брус 140х90мм с толщиной стены 90 мм.

Межвенцовое утепление –джутовое полотно.

Перегородки: выполнены из профилированного бруса 90х140мм.

Пол: обрезная доска 20-22 мм, «Ондутис», утеплитель «Кнауф» 50мм  или его аналоги.

Пароизоляция  «Изоспан» и его аналоги.

Окна: деревянные имитация стеклопакетов 1000х1200 мм – ____шт.

Двери: филенчатые – ____шт., дверь входная металлическая – 1шт.

Лестница с перилами и балясинами.

Плинтус: евро.

Мансарда: высота 2,2(+/-5см) м.

По каркасу обшита вагонкой 15-18 мм, «Ондутис», утеплитель «Кнауф» 50мм.

Пол: половая доска 36 мм строганая, шпунтованная, утеплитель «Кнауф» 50мм.

Окна: деревянные имитация стеклопакетов 1000х1200мм  – 2 шт.

Стропила: обрезная доска 150х40 мм+ обрезная доска 100х40мм.

Обрешетка: обрезная доска 20-22 мм с шагом 300 мм.

Профиль крыши: (прямая, ломанная).

Кровля: ондулин.

Плинтус:евро.

Вся отделка дома производится на ОЦИНКОВАННЫЕ гвозди.

В цену включено: доставка.

Сборка дома на металлические гвозди.

_____________________ Воробьев Д.Б.                               __________________________________